## Slide 1
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
はじめに
① dllファイルをＷｉｎｄｏｗｓのフォルダーにコピーしてください。
② マクロ機能を有効にする必要があります。
「ツール」－「マクロ」－「セキュリティ」もしくは、「ツール」－
「オプション」－「セキュリティ」－「マクロセキュリティ」の操作を行い、
セキュリティを中に設定してください。
③ 各エクセルソフトを開くとき、「マクロを有効にする」を選択してくださ
い。

## Slide 2
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
Km2Net社 商品名：USB-IO
今回使用したインターフェイス
この他にも、
・テクノキット社 USB-IOV8
・ワイツー社 DIO-16/32A-U
・秋月電子通商 AKI-H8/3048F
などのインターフェイスがあります。

## Slide 3
Ｋｍ２ ＵＳＢ－ＩＯ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
ポート１
ポート０
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
ＬＥＤ基盤との接続
３３０Ω
１ ０
５ ４
７ ６
１ ０
３ ２
ＧＮＤ
ＶＣＣ
３ ２

## Slide 4
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
エクセル制御ソフトの使用方法 ①
シートは保護してあります。
編集する場合は解除してください。
実行画面
ディスプレイ上で
点灯・消灯状態を
表示します。
｝
プログラム初期化
リストが消去されます。
数値自動計算
点灯させるＬＡＥに１，消灯させるＬＥＤに ０を入力する ことにより、プログラムに必要な数値を自動的に表示されます。
初期化ボタ ンにより０，１のデータは消去されます。
プログラムの実行
プログラムの実行ボタンをクリックすると、
リストに示されたプログラムが実行されます。
基本設定： 繰返し回数と基本スピードを設定します。
時間の入力
処理する時間は、基本スピードと時間で決められます。コンピュータのＣＰＵ等により、処理速度は異なるため、あらかじめ１秒間処理するための数値を基準としてもっているとよいです。
インターフェイスへの出力
「無」の場合は、インターフェイスへ出力しない。インターフェイスへ出力させるには、「有」を選択します。

## Slide 5
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
エクセル制御ソフトの使用方法 ②
シートは保護してあります。
編集する場合は解除してください。
・添付ボタンをクリックすると「ＬＥＤ制御プログラム」
のシートに貼り付けられます。
・「サンプルプログラム」のシートに作成したプログラム
を保存できます。

## Slide 6
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
エクセル制御ソフト活用の工夫
シートは保護してあります。
編集する場合は解除してください。
｝
活用方法の工夫
この部分を非表示にするなど
活用方法を工夫すると、生徒に
とって抵抗が増します。
（適度抵抗のある学習活動
が展開できます。）
サンプルプログラムのシート
次スライドで説明
｝

## Slide 7
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
マクロ（プログラム）画面
「ツール」－「マクロ」－「編集」でマクロを表示する。
フォルダの中に
「ＶＢＡ USB宣言文」
というテキストデータ
があります。
コピーして使用して
ください。

## Slide 8
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
マクロ（プログラム）例 ①
オブジェクト（Ｇeneral）、 プロシージャ（Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ）に記述します。
Option Explicit
Declare Function uio_out Lib "vbausbio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal outDat As Long, ByVal p3 As Long) As Long
Declare Function uio_inp Lib "vbausbio.dll" (ByRef InpDat As Byte, ByVal Port As Long, ByVal p3 As Long) As Long
Declare Function uio_find Lib "vbausbio.dll" () As Long
Declare Function uio_free Lib "vbausbio.dll" () As Long
Declare Function uio_getdevs Lib "vbausbio.dll" () As Long
Declare Function uio_seldev Lib "vbausbio.dll" (ByVal p1 As Long) As Long
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Dim Ret As Long
Dim 基本スピード As Integer
Dim パターン数 As Integer
Dim パターン As Integer
Dim 繰返し回数 As Integer
Dim 繰返し As Integer
Dim 数値 As Integer
Dim 時間 As Integer
Dim 出力 As Integer
Dim t As Integer
Dim tt As Integer
｝
変数を使用する場合は定義が必要となります。
“ｄｌｌ”ファイルを使用するため、
宣言文が必要となります。

## Slide 9
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
マクロ（プログラム）例 ②
重要 出力命令
Ret = uio_out(0, 255 - 数値, 0)
Sub 自動実行()
基本スピード = Range("n4").Value
パターン数 = Range("l4").Value
繰返し回数 = Range("m4").Value
出力 = Range("b1").Value
For 繰返し = 1 To 繰返し回数
For パターン = 1 To パターン数
Range("l6").Value = パターン
数値 = Range("m6").Value
時間 = Range("n6").Value
If 出力 = 1 Then
Call 基盤出力
End If
For t = 0 To 時間: For tt = 0 To 基本スピード * 100: Next tt: Next t
Next パターン
Next 繰返し
End Sub
Sub 基盤出力()
Ret = uio_out(0, 255 - 数値, 0)
End Sub
｝
｝
｝
｝
ｎ４のセルの値を基本スピードとします。
l４のセルの値をパターン数とします。
ｍ４のセルの値を繰返し回数とします。
ｎ４のセルの値を出力とします。
｝
繰返し回数分だけの一連の処理を繰り返します。
パターン１～パターン数までを処理します。
l６のセルにパターンの値を書き込みます。
ｍ６のセルの値を数値とします。
ｎ４のセルの値を時間とします。
基本スピードと時間の数値により、次の
命令を処理するまでの時間をかせぎます。
数値に応じて、ＬＥＤを表示
します。（電気信号を送る）
もし、出力が１の場合（基盤への出力が「有」の場合）
基盤出力のマクロを実行します。

## Slide 10
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるＬＥＤの制御
マクロ（プログラム）例 ③
Sub 計算初期化()
Range("B6:I6").Select
Selection.ClearContents
Range("j4").Select
End Sub
Sub プログラム初期化()
Range("プログラム").Select
Selection.ClearContents
Range("l6").Select
Selection.ClearContents
Range("l9").Select
End Sub
Sub サンプルプログラム1()
Range("サンプル１").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("LED制御プログラム").Select
Range("m12").Select
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
｝
｝
｝
自動数値計算のデータを消去します。
プログラムリストを消去します。
サンプルプログラム１に記された
数値データを「LED制御プログラム」
のシートのリスト欄に貼り付けます。

## Slide 11
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるロボットの制御
ロボット制御への応用
運搬ロボット
インターフェイス
無線化（ラジコン）制御

## Slide 12
Ｍ
ＰＣ
B
E
C
リレー
３V
4.5V
Ｍ
モータの正転・逆転回路
リレー制御回路
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるロボットの制御
リレーを用いた制御回路例
並列に接続することにより制御する
モータ数を増やすことができる。

## Slide 13
ＷｉｎｄｏｗｓＸＰによるロボットの制御
ロボット制御への応用（ＬＥＤ制御用ソフトの応用）